MANDO con NRF24L01
(Arduino Uno,nano,etc..)

MAPA DE CONEXIONES DE “HARDWARE” A PINES DE ARDUINO

NRF24L01 (TRANSRECEIVER 2.4Ghz)
NRF24L01-PIN	CONEXION A pines ARDUINO	OBSERVACIONES
1) GND	PIN GND	Instalar dos condensadores en paralelo de 10uF y 1000uF/25v
2) 3.3V	PIN 3.3V
3) CE. .	9	Sin los condensadores no funciona
4) CSN .	10
5) SCK .	13
6) MOSI	11
7) MISO	12

BOTONES
BOTONES	CONEXION A pines ARDUINO	OBSERVACIONES
MODALIDAD	2	Los botones, estarán conectados a Arduino utilizando resistencia en modo “pull-down”.
LUZ	3
BOCINA	4
ALANTE	5
ATRAS	6
IZQUIERDA	7
DERECHA	8

*DATOS ENVIADOS POR EL EMISOR, (SEGÚN BOTÓN PULSADO)*
MENSAJE EMITIDOS SEGÚN BOTONES PULSADOS
BOTON PULSADO	“DATO” QUE ENVIARÁ	OBSERVACIONES
MODALIDAD	2	AL PULSAR UN BOTÓN, O UNA COMBINACIÓN DE ESTOS, EL EMISOR ENVIARÁ UN DATO (CORRESPONDIENTE A LA TABLA) Y SERÁ UN DATO TIPO “int”
LUZ	3
BOCINA	4
ALANTE	5
ATRAS	6
IZQUIERDA	7
DERECHA	8
ALANTE + IZQUIERDA	9
ALANTE + DERECHA	10
ATRAS + IZQUIERDA	11
ATRAS + DERECHA	12

PLANO DE CONEXIONES